## Slide 1: Základy informatiky hardware
Ing. Roman Danel, Ph.D.
roman.danel@vsb.cz
Institut ekonomiky a systémů řízení
Hornicko – geologická fakulta

## Slide 2: Hardware
Co je to hardware?
Co je to software?
Co je to CPU?
Co je to motherboard?
Co je periferní zařízení?

## Slide 3
USA: hardware = obchod se železem

## Slide 4: Hardware
Hardware je veškeré fyzické zařízení počítače.
Je to vše, na co si můžeme sáhnout, vše co má nějakou hmotu.
klávesnice
grafická karta
procesor
skener
digitální fotoaparát
počítač
monitor

## Slide 5: Základní komponenty počítače
Skříň počítače (case)
Základním konstrukčním prvkem počítače je skříň, do které jsou namontovány všechny další důležité součástky, kterým se říká komponenty.
Skříně se liší velikostí a tvarem. Ty, které pracují v horizontální poloze, tj. naležato, se nazývají desktopy. Všechny ostatní se nazývají tower, což v angličtině znamená věž. Ty se pak dělí podle velikosti na minitowery, midi nebo middletowery a bigtowery. Prostřední skupina je nejobvyklejší.
Velikost skříně nám určuje kolik se do ní vejde disků, mechanik nebo dalších rozšiřujících součástek. Skříň počítače obsahuje také zdroj proudu, který dodává energii všem komponentům.
prostor pro CD, DVD mechaniky
tlačítko start
prostor pro disketovou mechaniku
kontrolní LED power a HDD
tlačítko reset
přední přípojná místa pro
zařízení USB
Základní komponenty jsou ty, bez kterých nelze počátač spustit.

## Slide 6: Počítač typu PC
Vychází z von Neumannova koncepce
Základem je procesor, „mozek“ počítače
Procesor má svou architekturu
Procesor vykonává instrukce
Výrobci: Intel (Pentium, Celeron), AMD (Athlon)

## Slide 7: Procesor (CPU)
Centrální procesorová jednotka – zkráceně procesor, je něco jako mozek celého počítače. Na jeho výkonu a rychlosti nejvíce závisí zda bude počítač hbitý nebo líný. Provádí veškeré výpočty, komunikuje se všemi komponenty, zajišťuje výměnu dat a to všechno rychlostí až čtyři miliardy cyklů za vteřinu.
Protože při práci vydává značné teplo, musí být opatřen
chladičem a ventilátorem.
V současné době se v osobních počítačích můžeme setkat s procesory pouze dvou výrobců, a to Intel a AMD. Každý z nich vyrábí mnoho typů lišící se rychlostí, výkonem a provedením patice, tzv. socketem. Mezi jednotlivými typy je také značný rozdíl v ceně.

## Slide 8: Procesor
Čte z paměti strojové instrukce a na jejich základě vykonává program
elektronický integrovaný obvod
řadič, registry, ALU, FPU, cache, …
jádro procesoru (=procesor v tradičním pojetí, bez periferních částí jako je cache a periferní obvody)
vícejádrový – integrovaný obvod obsahuje několik jader + logiku sloužící k jejich propojení
kombinace s programovatelnými hradlovými poli (FPGA) – přizpůsobení procesoru aplikaci
SoC – System on the Chip – integrovaný obvod obsahující kromě procesoru i grafiku, zvuk a obvody pro připojení periferii

## Slide 9: Procesor
Taktovací frekvence (Hz)
Výkon – dán frekvencí, cache, architekturou (kolik instrukcí zpracuje během jednoho taktu, kolik má jader…)
Základem je superčistý křemík
Miliony aktivních prvků – tranzistorů
Musí se chladit
Napětí – 3.3 V, 1.6 V

## Slide 10: Parametry procesoru
Frekvence (=počet pracovních cyklů za sec)
Sběrnice FSB (Front Side Bus) – vyšší rychlost FSB zvyšuje výkon celého počítače; sběrnice, která přenáší komunikaci mezi procesorem a čipsetem základní desky
Multiplier (násobitel) – udává, kolikrát je procesor rychlejší než základní deska
Paměť cache (vyrovnávací paměť)

## Slide 11: Cache
Cache = vyrovnávací paměť
L1 – na procesoru
L2 – na základní desce

## Slide 12: Výkon procesoru
šířka vnější sběrnice vnitřních registrů
šířka vnitřních registrů
šířka adresové sběrnice
rychlost procesoru

## Slide 13: Architektury procesorů
CISC
  úplná instrukční sada
RISC
  Redukovaná instrukční sada – menší množství jednoduchých instrukcí umožňuje použít zvýšený taktovací kmitočet
  Větší potřeba paměti

## Slide 14: Matematický koprocesor
Pro práci s floating point
Dříve samostatný čip
SW musí umět koprocesor využívat

## Slide 15: Procesor Intel i7

## Slide 16: Procesor AMD Phenom II X4

## Slide 17: Motherboard (základní deska)

## Slide 18: Základní deska
Základní deska (anglicky Main Board, Motherboard) nejvíce ovlivňuje celkové vlastnosti a možnosti počítače. Je to deska obsahující většinu součástí a její hlavní funkcí je vzájemné propojení a řízení všech základních i přídavných komponentů. Činnost základní desky řídí několik integrovaných obvodů, tzv. čipová sada. Některé funkce základní desky se nastavují prostřednictvím programu BIOS (Basic Input Output System), který je na desce již nainstalován výrobcem.
patice pro CPU
sloty pro karty PCI
procesor čipové sady s chladičem
konektory pamětí RAM
slot grafické karty
AGP nebo PCI-E
konektory IDE
konektory SATA
vstupní / výstupní konektory
konektor disketové
mechaniky

## Slide 19: Zdroj: https://ist94.wikispaces.com/Integrated+motherboards

## Slide 20: Moterboard – blokové schéma

## Slide 21: Základní typy MB
ATX (Advanced Technology eXtended)
microATX – menší rozměry, menší počet slotů
BTX – pro procesory s vyšší frekvencí a tepelným výkonem

## Slide 22: Chipset s FSB
NorthBridge – komunikace mezi procesorem, pamětí a sběrnicí pro grafické karty
SouthBridge – komunikace se sběrnicí PCI a zařízeními, které jsou přímo připojeny na MB

## Slide 23: Základní deska s můstky

## Slide 24: Uspořádání chipsetu se sběrnicí FSB

## Slide 25: Chipset se sběrnicí HyperTransport

## Slide 26: BIOS
Jaká je funkce BIOSu?
POST
MBR

## Slide 27: Nástupce BIOSu - UEFI
Intel, 2011
Cílem je zkrátit náběh systému po zapnutí počítače
Podpora větších disků (BIOS max. 2 TB)
Nastaveno odkud má bootovat, paralelní spuštění diagnostických aplikací a antivirů
Windows mohou použít ovladače UEFI a nemusí provádět jejich load

## Slide 28: Základní deska
Patice (socket)
Slot (bank)
Sběrnice (bus)
Čipset
Integrované díly

## Slide 29: Základní deska – typy napájení
AT – 12V, 5V, mechanické zapínání a vypínání
ATX – počítač lze vypnout přímo z operačního systému, 24 pin konektor nebo 20 a 4 pinové, napájení 3.3V, 5V, +12V, -12V

## Slide 30: Hodiny reálného času (RTC)
Co to jsou „hodiny reálného času“?
  Integrovaný obvod, který udržuje údaj o čase
  Napájen baterií
Od čeho bývá čas odvozen?
  Krystal – kmitá na určité frekvenci (přesnost jako u náramkových hodin)
  Frekvence sítě – 50 Hz v ČR, kolísání způsobuje nepřesnost

## Slide 31: Zdroj
K čemu je zdroj?
Jaká je spotřeba jednotlivých komponent PC?

## Slide 32: Zdroj
Zdroj (150W - 250W) poskytuje napětí (+5 V, -5 V, +12 V, -12 V); a napájecí kabely, které slouží k přivedení napájecího napětí do jednotlivých komponent

## Slide 33: Zdroj
Barevné značení vodičů:
  Černá – zem
  Červená – 5 V
  Žlutá – 12 V
Konektory
  Main Power, Power 12V (P4), AUX Power, Peripheral Power, Floppy Drive Power, Serial ATA,…

## Slide 34: Orientační spotřeba komponent
Čtyřjádrový procesor – 100W-130W
Výkonná grafická karta – až 100 W
Pevný disk – 5-25 W
Základní deska – 25-50 W
Síťová karta PCI – 4W

## Slide 35: Operační paměť - RAM
RAM = Random Access Memmory
K čemu slouží operační paměť?
Paměť je s procesorem spojena sběrnicí
Parametry pamětí – velikost, rychlost (Hz)
Po vypnutí počítače je obsah ztracen
Pomocí programů vytváříme datové soubory. Tento proces probíhá v operační paměti. Soubory se ukládají na disk. Proč?

## Slide 36: Paměti
Paměť DIM
Kingston – DD3

## Slide 37: Typy pamětí
SIMM a DIM (obě už velmi zastaralé a prakticky nepoužívané)
SDRAM - často používané ve starších počítačích, pracují na frekvencích do 133MHz
DDR - V současnosti asi nejpoužívanější typy pracující na frekvencích do 400MHz
DDR2 - nejnovější a nejrychlejší typy pamětí

## Slide 38: RAM
Dynamická (DRAM)
  Kondenzátory a tranzistory
  Velká kapacita, nízká cena
  Dlouhá přístupová doba, obnovovací cyklus
Statická (SRAM)
  Rychlejší
  Malá kapacita, vyšší cena

## Slide 39: RAM - parametry
Velikost (kapacita) – až 4 GB
Frekvence
CAS Latency (Column Access Strobe Latency) – doba mezi zasláním příkazu na čtení údajů a momentem, kdy jsou data k dispozici – 2, 2.5, 3 …
tRP – Row Percentage Time – čas potřebný ke změně paměťové buňky (čím menší tím lépe)
tRAS, tRCD, …
„dual channel“ – dvoukanálové spojení s operační pamětí (moduly se musí osazovat v párech, každý DIMM do jiné skupiny banků, aby k němu vedla samostatná sběrnice)

## Slide 40: Doporučená RAM
WinXP – 512 MB
Vista – 1 GB

## Slide 41: SW pro test paměti
www.goldmemory.cz
www.memtest86.com
http://oca.microsoft.com/en/windiag.asp nástroj od Microsoftu

## Slide 42: Paměť typu ROM
Read Only Memory = pouze ke čtení
Např. BIOS
EPROM - přepisovatelné

## Slide 43: Pevný disk
Winchester, hard disk
Magnetické záznamové médium
Plotny z hliníku nebo skla - neohebné
Subsystém pevného disku:
  Disková jednotka
  Desky rozhraní pevných disků
  Propojovací kabely

## Slide 44: Pevný disk
Data se na pevný disk ukládají do stop (tracks) a sektorů (sectors) pomocí jednotlivých pohyblivých hlav umístěných na závěsu.
Pohyb hlav – lineární krokový motor nebo elektromagnet
Hermeticky uzavřené

## Slide 45: Parametry HD
Kapacita – velikost [B]
Otáčky (RPM=Rotate Per Minute)
Přístupová doba (Seek Time) = doba vystavení + doba čekání, <10 ms
Typ rozhraní (IDE, EIDE, ATA…)
Přenosová rychlost (700-5000 kB/s)
Velikost vyrovnávací paměti (dnes 2-8 MB)

## Slide 46: Řez pevným diskem

## Slide 47: Velikosti HD
Průměr 3,5“ – běžná velikost
Průměr 2,5“ – notebooky
Externí 2,5“ – napájení přes USB.

## Slide 48: Geometrie HD
Hlavy (heads) – počet hlav = počet aktivních ploch, krokový lineární motor
Stopy (tracks) – počet stop na aktivní ploše
Cylindry (cylinders) – všechny stopy se stejným číslem na všech discích
Sektory (sectors) – počet sektorů stopy

## Slide 49: Princip HD – vztah mezi stopami a cylindry

## Slide 50: Disk - kabely

## Slide 51: Rozhraní HD
IDE
EIDE – Master/Slave, max. 4 zařízení na sběrnici
ATA, Ultra ATA
SCSI „skazi“ – vlastní procesor
SATA (= Serial ATA) – samostatný řadič, nemusí být Master/Slave
SATA II

## Slide 52: Rozhraní SCSI

## Slide 53: Pevné disky
Na rozdíl od diskety hlavička není v kontaktu s médiem
Sektor – 512 B
Povrch (strana), záznamová stopa
Rozdělení stop na sektory po 512 B se nazývá formátování
Kapacita = počet povrchů * počet stop * počet sektorů * 512

## Slide 54: RAID
Co je to RAID?
Jaké typy RAID znáte?

## Slide 55: RAID
RAID = Redundant Arrays of Inexpensive Disks
RAID spočívá v použití vícera (nejméně dvou) disků, připojených k řadiči. Pomocí implementované logiky dokáže tento řadič distribuovat data několika diskovým jednotkám.
Krajními způsoby distribuce jsou poměrné rozdělení dat mezi disky (striping) a zrcadlení (mirroring).

## Slide 56: Typy RAID
Raid 0 Striping (rozdělení záznamu dat na více disků – vyšší rychlost)
Raid 1 Mirroring (zrcadlení)
Raid 0+1 Mirrored Stripping Array
Raid 10 Striping with Mirroring
… a další

## Slide 57: RAID 0

## Slide 58: RAID 1
Zdroj: http://www.prepressure.com/library/technology/raid

## Slide 61: Média pro záznam informací
Diskety (Floppy Disc)
CD
DVD
Blu-ray
Páskové jednotky (streamery)

## Slide 62: Pružné (floppy) disky - diskety
5,25“, 3,5“
Plastový kotouč pokrytý magnetickou vrstvou pro záznam dat
V obalu otvory pro hlavičky
Single Density, Double Density
  3,5 – 720 KB, 1,44 MB
Rychlost otáčení – 300 – 360 otáček/sec
Ochrana proti záznamu
  5,25 – přelepením otvoru zakážeme zápis
  3,5 – otevřením okénka zakážeme zápis

## Slide 63: Diskety

## Slide 64: CD
Povrch CD je opatřen kovovou reflexní vrstvou – odráží světlo dopadajícího laserového paprsku do snímací hlavy. Informace je zaznamenána tak, že jsou vytvořeny prohlubně, které zmenšují intenzitu odraženého světla.
Průměr 12 cm
Kapacita 750 MB
Souborový systém ISO 9660

## Slide 65: CD
CD
OBJEKTIV
KOLIMÁTOR
DETEKTOR
DĚLICÍ KOSTKA
POLOVODIČ. LASER
Obr. 4.4: Princip optické snímací hlavy
TENKÁ KOVOVÁ VRSTVA
NÍZKÁ ODRAZIVOST
VYSOKÁ ODRAZIVOST
PODLOŽKA
PRŮHLEDNÉ DIELEKTRIKUM
Al
Obr. 4.5: Princip ablastivní metody optického záznamu
TENKÁ KOVOVÁ VRSTVA
NÍZKÁ ODRAZIVOST
VYSOKÁ ODRAZIVOST
PODLOŽKA
PRŮHLEDNÉ DIELEKTRIKUM
Al
Obr. 4.6: Princip bublinové metody optického záznamu

## Slide 66
Zdroj: http://diit.cz/clanek/jak-funguje-zapis-na-cd-rw

## Slide 67: CD-R
CD-R - recordable
Pálení – zahřátí na 300st – nevratná změna barvy kde je hodnota nula a tato oblast (pit) již neodráží barvu
Lisování – rozdílu barvy se dosahuje pomocí prohlubní – podstatně vyšší kvalita a trvanlivost
Výrazně odrazivé místo – 1 (LAND)
Výrazně neodrazivé místo – 0 (PIT)

## Slide 68: CD-RW
Rewritable
Na rozdíl od CD a CD-R má toto médium v sobě chemickou vrstvu, která může být v amorfní nebo krystalické struktuře. Amorfní struktura rozptyluje světelný paprsek laseru, kdežto krystalická struktura ho propouští. Zápis neboli změna struktury citlivé vrstvy se provádí zvýšenou intenzitou laserového paprsku, čímž se vrstva lokálně zahřeje a roztaví.

## Slide 69: Formáty CD - specifikace
Různé formáty CD byly postupně specifikovány ve standardech, označovaných anglicky jako „knihy“ různých barev:
červená kniha (red book) - Audio CD
žlutá kniha (yellow book) - CD-ROM - pro záznam dat, pouze pro čtení
zelená kniha (green book) - CD-I - interaktivní CD
oranžová kniha (orange book) - CD-R („zapisovatelné CD“; vyrábějí se prázdná, lze zapsat jednou na každé místo, tzn. je možné např. nejdříve zapsat jen jednu stopu a dopsat další později, pokud je médium ponecháno „otevřené“) a CD-RW („přepisovatelné CD“; lze zapisovat opakovaně)
bílá kniha (white book) - Video CD
modrá kniha (blue book) - Enhanced CD, CD plus a CD-G
béžová kniha (beige book) - PhotoCD
šarlatová kniha (scarlet book) - SACD

## Slide 70: DVD
DVD = Digital Versatile Disc
DVD+, DVD- (původně dvě skupiny výrobců, každá měla vlastní normy)
Varianty:
  Jednostranné
    Jednovrstvé – kapacita 4,7 GB (DVD-5)
    Dvouvrstvé – 8,5 GB (DVD-9)
  Oboustranné
    Jednovrstvé – 9,4 GB (DVD-10, DS/SL)
    Dvouvrstvé – 17 GB (DVD-18, DS/DL)

## Slide 71: DVD
Kapacita DVD nespočívá pouze na vrstvách, ale i na hustotě ( velikost „pitů“ CD-1,6 mikrometru, DVD 0,74)
Mechaniky DVD umí číst i CD – dvoučočkové systémy
DVD-ROM, DVD-RW

## Slide 72: Nástupce DVD
HD-DVD - neúspěšný
Blue Ray
Blu-ray disk patří k třetí generaci optických disků, určených pro ukládání digitálních dat. Data se ukládají ve stopě tvaru spirály 0,1 mm pod povrch disku, příčný odstup stop je 0,35 μm. Pro čtení disků Blu-ray se používá laserové světlo s vlnovou délkou 405 nm. Technologii vyvinula japonská firma Sony, podílí se na ní také např. firma Philips. Název disku pochází z anglického Blue ray, tj. modrý paprsek, označení související s barvou světla používaného ke čtení.

## Slide 73: Kapacity blu-ray
8 cm
  Jednovrstvý – 7,8 GB
  Dvouvrstvý – 15,6 GB
12 cm
  Jednovrstvý – 25 GB
  Dvouvrstvý – 50 GB

## Slide 74: Páskové jednotky - streamery
Sekvenční zařízení
Připojení: IDE, SCSI, řadič disket
Páskové streamery – interní, externí

## Slide 75: Rozšiřující karty
Dříve se používaly také ISA, VESA
AGP – pro grafické karty
PCI (=Peripheral Component Interconnect) – sběrnice pro připojení periferií k základní desce, paralelní přenos dat
PCI Express
  PCI Express 1 (šířka 1 bit ) – zvukové karty
  PCI Express 16 – grafické karty, náhrada AGP

## Slide 77
Zdroj: https://ist94.wikispaces.com/Motherboards

## Slide 78: Grafická karta
Účelem GK je zobrazení obrazu na monitoru
Může být integrována na základní desce
Základem je řadič videa – generuje videosignály, obnova obrazu cyklickým čtením z video-RAM paměti
Typy: Hercules (monochromatická), CGA, EGA, VGA, SVGA…
Textový režim
Grafický režim
  Rozlišení
  Matice znaku
  Počet barev (barevná hloubka)
  Frekvence - rychlost vykreslení v Hz

## Slide 79: Grafická karta GeForce GTX295
PCI Expressx16,
2xDVI, 1xHDMI

## Slide 80: Parametry grafické karty
Grafický čip (GPU) – řadič paměti, shadery, TMU jednotky, ROP jednotky a další
Rychlost čipu a paměti
Velikost paměti (GDDRx, DDR), integrované GK využívají operační paměť
Sběrnice – AGP, Express PCI
Maximální rozlišení
Opakovací frekvence
Přídavné funkce (výstup na dva monitory, příjem TV signálu)
Úroveň ovladačů
Firmware (=BIOS) – informace o GK (takt, napětí, výrobce,…)
Výstupy (VGA, DVI (pro LCD a projektory), S-Video, Composite Video, HDMI (zařízení s vysokým rozlišením, např. televizory)

## Slide 81: Výrobci grafických karet
nVidia
Ati (AMD)
Intel
VIA
MSI Geminium-Go

## Slide 82: 3D akcelerátor
Zobrazování prostorových scén
Standardy – API rozhraní:
Open GL (Open Graphics Library) – nejstarší, standard pro počítačovou grafiku, aktuálně verze 4.1 (březen 2010)
Direct X – Microsoft, jednodušší programování
Glide (pro GK Voodoo, od 3dfx)

## Slide 83: Monitory
CRT - analogové
LCD – poměr stran 4:3
Wide LCD – 16:9 – odpovídá více funkci oka
15“ LCD = 17“ CRT
Geometrie obrazu –> obdélník

## Slide 84: Monitor CRT

## Slide 85: CRT

## Slide 86: Monitory
Barevný model – RGB (aditivní)
Od 20 snímků/sec člověk vnímá plynulý obraz
CRT – aspoň 85 Hz
LCD – méně - prvky mají setrvačnost
Rozlišení – počet bodů
Velikost – 15“, 17“, 19“, …
Televize – PAL (720x579), SECAM, NTSC
VHS – 328x240, DVD –> PAL kvalita

## Slide 87: Monitor - televize
Televize obsahuje navíc vysokofrekvenční vstupní obvod (tuner) – umožňuje připojit anténu
Monitor CRT (Cathode Ray Tube) – vakuová obrazovka
Monitor LCD (Liquid Crystal Display) – tekuté krystaly

## Slide 88: Parametry monitoru
Velikost (úhlopříčka v palcích)
Rozlišení (v pixelech)
Obnovovací (vertikální) frekvence – Hz
Doba odezvy u LCD (doba, za kterou se bod rozsvítí a zhasne; až 2,5 ms
Barevná hloubka
Vstupy (D-sub 15 pin, DVI, HDMI)
Spotřeba (W)
Pozorovací úhel

## Slide 89: V/V zařízení
Klávesnice
Myš
Joystick
Tablet
Zvuková karta

## Slide 90: Zvukové karty
Sound Blaster od Creative, ESS, Crystal, Yamaha, ForteMedia,…

## Slide 91: Zvuk
Co je to zvuk? Jak vzniká?
  Rozsah 16 Hz až 20 kHz
  Zvukové vlny se šíří prostředím
Co je to vzorkování?
Jaké znáte formáty pro ukládání zvuku?
Co je to WAV, mp3?
Zvuková karta
  integrovaná nebo externí karta
Proč jsou CD vzorkovány frekvencí 41 kHz?
  Shannon-Kotelníkův teorém

## Slide 92: Zvuk

## Slide 93: Výstupy zvukové karty

## Slide 94: Vzorkovací kvalita
11025 Hz – telefonní
22050 Hz – rádio kvalita
44100 Hz – CD kvalita
Počet bitů na vzorek – 8, 16, 24
MIDI konektor – připojení kláves nebo MIDI zdroje zvukového signálu

## Slide 95: Zvuk v počítači
Co je to MIDI?
  standard používaný v hudebním průmyslu jako elektronický komunikační protokol, který dovoluje hudebním nástrojům, počítačům i dalším přístrojům komunikovat v reálném čase prostřednictvím definovaného sériového rozhraní
Co je to PC speaker?

## Slide 96: MIDI
  FM syntéza - vlnění lze sestavit složením vybrané série sinusových kmitů o patřičné frekvenci a amplitudě. FM syntéza tedy vychází z popisu příslušného hudebního nástroje na základě Fourierova rozvoje, s jehož pomocí se potom zvuk těchto nástrojů emuluje jako superpozice několika sinusových signálů
  Wave syntéza - navzorkovaný signál skutečného nástroje uložený ve své vlastní paměti

## Slide 97: Barevné značení konektorů zvukové karty
Pink - Analogový mikrofonní vstup.
Light blue - Analogový vstup.
Lime green - Analogový výstup pro hlavní stereo signál (přední reproduktory nebo sluchátka).
Black - Analogový výstup pro zadní reproduktory.
Silver - Analogový výstup pro boční reproduktory.
Orange - S/PDIF digitální výstup.

## Slide 98: Karty pro příjem rádia a TV
PCI, USB
Sledování televizního signálu na počítači
Možnost záznamu videa do souboru

## Slide 99: Připojení počítače do sítě
K čemu je síťová karta (NIC)?
  Připojení počítače do sítě
Parametry síťové karty:
  Typ sítě – Ethernet, Arcnet, Token Ring, FDDI
  Typ média – koaxiální, kroucená dvojlinka, optika…
  Rychlost – Mbit/s, Gbit/s

## Slide 100: Síťová karta

## Slide 101: Výrobci NIC
Cisco
3com
AMD
Broadcom
Intel
RealTek
VIA
a další…

## Slide 102: Komunikační rozhraní
Sériový port – RS-232
Paralelní port
PS/2
FireWire (= IEEE 1394) – alternativa k USB – připojení disků, videokamer, čteček karet…
Infraport
PCMCIA
Bezdrátové: Wifi, ZigBee, BlueTooth, …

## Slide 103
Zdroj: https://ist94.wikispaces.com/Ports

## Slide 104: RS-232

## Slide 105: RS-232
Zdroj: http://shop.atoselektro.cz/kabel-pc-rs232-krizeny-samice-samice-_d2731.html

## Slide 106: Konektor Canon – paralelní port

## Slide 107: Paralelní kabel - tiskárna

## Slide 108: PCMCIA
Rozšiřující slot, především pro notebooky, plug and play, hot swap funkce, nástupcem je ExpressCard.

## Slide 109: USB
USB = Universal Serial Bus
Univerzální sběrnice
Plug & Play bez nutnosti instalace ovladačů a restartu počítače
Poskytuje stejnosměrné napětí 5 V (lze odebrat až 100 mA)
Dvojice datových vodičů, VCC, GNDm kabel stíněný hliníkovou fólií

## Slide 110: USB
USB 1.1 (1995)
USB 2.0 (2000)
USB 3.0 (specifikace 2008, rozšíření 2010)
Hub – na sběrnici lze připojit více zařízení

## Slide 111: Konektory USB
Konektory USB v pořadí zleva – micro USB, mini USB, typ B, typ A zásuvka a zcela vpravo je typ A zástrčka (bývá na kabelu, který zasunujeme do počítače).

## Slide 112: MODEM
Modulátor/Demodulátor
Zařízení pro převod mezi analogovým a digitálním signálem
Komunikace mezi počítači prostřednictvím telefonních linek (tj. analogově!)
Přenosová rychlost – teoretické maximum 56kb/s
Širokopásmové, point-to-point, rádio, ADSL,…

## Slide 113: Modem
Zdroj: http://www.tahirmehmood.com/how-to-configure-dsl-router-modem/

## Slide 114: UPS
Záložní zdroj energie
Uninterruptible Power Supply

## Slide 115: Volba UPS
Dimenzování dle příkonu
Doba chodu
Správa
Energetická účinnost
Ochrana datových linek proti přepětí

## Slide 116: Další pojmy
Co je to ovladač (driver)?
  Software, umožňující počítači komunikovat se zařízeními
Co je to IRQ (Interrupt ReQuest )?
  požadavek na přerušení
Co je to DMA (Direct Memory Access)?
  způsob, kterým počítače umožňují hardwarovému subsystému přímý přístup do operační paměti tzn. bez účasti procesoru

## Slide 117: Driver

## Slide 118: IRQ
IRQ (Interrupt Request) = hardwarové přerušení
HW prostředek vyvolá požadavek na přerušení, CPU spustí obslužný program, který požadavek vyřídí.

## Slide 119: Standardní IRQ
Standardní obsazení úrovní přerušení:
IRQ
Zařízení
Poznámka
0
Časovač (timer)
1
Klávesnice
2
[Cascade]
Pouze u počítačů AT se sběrnicí ISA. Slouží jako vstupní bod pro přerušení IRQ 8 - IRQ 15
3
COM 2
Druhý sériový port
4
COM 1
První sériový port
5
Volné/LPT 2
u počítačů XT obsazeno pevným diskem
6
Floppy disk
Mechanika pružného disku
7
LPT 1
První paralelní port
8
Hodiny/Kalendář
9
VGA (SVGA)
Videokarta, síťová karta nebo volné
10
Volné
11
Volné
12
PS/2 Myš
nebo volné
13
FPU
Numerický koprocesor
14
HDD
Pevný disk - Primární EIDE kanál
15
HDD
Pevný disk - Sekundární EIDE kanál nebo volné

## Slide 120: DMA
DMA – Direct Memory Access – kanál přímého přístupu do paměti
DMA jsou mechanismy využívané některými zařízeními k přenosu dat do a z paměti bez účasti procesoru počítače.