## Slide 1: Základy informatiky počítačové sítě
Ing. Roman Danel, Ph.D.
roman.danel@vsb.cz
Institut ekonomiky a systémů řízení
Hornicko – geologická fakulta

## Slide 2: Obsah přednášky
Co je to počítačová síť
Topologie sítí
Druhy sítí
Technické prostředky
Síťový model OSI
Základy TCP/IP, IP adresa, maska, gateway

## Slide 3: Co je to síť?
Propojení dvou nebo více počítačů
Peer to peer (rovný s rovným)
Klient - server

## Slide 4: K čemu slouží síť?
Sdílení prostředků
Sdílení dat
Komunikace

## Slide 5: Dělení dle topologie
Sběrnice (bus) – Ethernet
  na společný kabel připojeny všechny uzly sítě
Kruh (ring, token-ring)
  po síti je přenášen paket zvaný token, uzel, který potřebuje komunikovat musí počkat, až k němu token dorazí
Hvězda (star)
  centrální uzel (hub)
Stromová topologie
  obsahuje několik hubů
Polygonální (mesh) topologie
  každý uzel je propojen se všemi ostatními – spolehlivost, ale i složitost

## Slide 6: Topologie Sběrnice

## Slide 7: Topologie Kruh

## Slide 8: Topologie Hvězda

## Slide 9: Paket
Paket je balík dat, který se posílá po síti.
Maximální teoretická velikost IP paketu je 65535 B.
Limitujícím faktorem je linková vrstva (limit pro Ethernet je 1536B) -> obvyklá hodnota 1500
Poznámka:
point-to-point může přenášet data jako proud bytů.

## Slide 10: Paket
Paket se skládá z:
  řídicích dat
  uživatelských dat
Analogie dopisu – obálka a vlastní dopis
Výhody použití paketů:
  detekce chyb
  adresace více cílů doručení

## Slide 11: Dělení sítí podle rozlehlosti
LAN (local)
MAN (metropolitan)
WAN (wide)
PAN (personal)

## Slide 12: Dělení dle technologie
Podle přístupové metody:
Nekolizní (deterministická) – Token Ring
Kolizní (stochastická) – Ethernet
U kolizní rozhraní před zahájením naslouchá, je-li médium prázdné. Při vysílání dvou stanic současně by došlo ke kolizi (=nesrozumitelný signál).

## Slide 13: Co potřebujeme?
Síťovou kartu
Síťový kabel
Propojení dvou počítačů – překřížený kabel nebo switch!

## Slide 14: Kabely - médium
Koaxiální kabel metalický
10Base2 – tenký (Thin Ethernet)
10Base5 – tlustý (Thick Ethernet)
Kroucená dvojlinka (UTP, STP) – 10BaseT
  Unshielded Twisted Pair, topologie hvězda
Optický kabel – galvanické oddělení potenciálů
Bezdrátové - rádiové připojení, wifi

## Slide 15: 10Base-2 (Thin Ethernet)
Dvakrát stíněný koaxiální kabel
Délka segmentu max. 185 m
Impedance 50 ohm
Na jednom segmentu max. 25 stanic
Na konci terminátor (=odpor)
Co je to impedance?
Komplexní odpor, skládá se z reálné složky (rezistance) a imaginární (reaktance kapacitní nebo induktivní)

## Slide 16: Schéma 10Base-2

## Slide 17: 10Base-5 (Thick Ethernet)
Pětkrát stíněný, Yellow Cable
500 m
50 ohm
Ukončení segmentu terminátorem
Tranceivery

## Slide 18: Ethernet
10 Mbit/s - 10Base-T
Fast Ethernet 100 Mbit/s - 100Base-TX
Gigabitový - 1000Base-SX , 1000Base-LX
10-gigabitový (2003)
Komunikační metoda Ethernetu:
CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)
  stanice při svém vysílání současně kontroluje přenosové médium, zda nezachytí jiné vysílání, které koliduje s jejím. Pokud stanice zjistí kolizi, zastaví vysílání, počká náhodnou dobu a opakuje svůj pokus znovu.

## Slide 19: 10Base-T „kroucená dvojlinka“
přenosová rychlost 10Mb/s, možný FullDuplex (lze vysílat a přijímat zároveň)
topologie sítě je hvězda - star
kabel = dvojice kroucených dvojlinek (TP - Twisted Pair) s impedancí 100 ohm + konektory RJ45
k propojení dvou počítačů nám stačí "překřížený kabel"
k propojení více počítačů potřebujeme aktivní prvek - HUB = rozbočovač
délka kabelu mezi uzlem a aktivním prvkem může být max. 100 m

## Slide 20: Schéma 10Base-T

## Slide 21: 10Base-FL
používá jako přenosové médium optický kabel
délka kabelu mezi uzly může být max. 2 km
existuje i modifikace používající singlemodový optický kabel

## Slide 22: Přímé propojení dvou počítačů
"překřížený" (Cross cable) TP kabel
je třeba překřížit vstupní a výstupní signály (normálně k tomu dochází uvnitř HUBu)
Pár 3/6 se napojí na místo 1/2, pár 1/2 se propojí na místo 3/6

## Slide 23: Síťový model OSI – 7 vrstev
Aplikační
Prezentační
Relační
Transportní
Síťová
Linková
Fyzická
Vrstva = popis síťové architektury –
co se má kde dělat

## Slide 24: Síťový model OSI
Znalost této architektury je základním předpokladem pro pochopení funkce počítačových sítí, přenosu dat a návazných technologií.

## Slide 25: OSI
5 až 7 - uživatelská část
  v poštovní analogii psaní dopisu a splnění konvencí používaným pro doručení dopisů.
1 až 3 - síťová část
  v poštovní analogii přirovnávána ke službám zajišťujícím přenos dopisu mezi sběrnou schránkou do schránky domovní.
Mezi těmito částmi je 4. vrstva, která je chápána jako interfejs mezi uživatelskou částí a síťovými službami
  lze ji přirovnat k přepážkové službě, kde se rozhoduje zda dopis půjde standardní službou, expres, letecky, jako balíček, stylem dopisu v láhvi

## Slide 26: Síťový model OSI

## Slide 27: Model OSI
Teoreticky každá vrstva přidává zepředu k balíku dat vlastní hlavičku s údaji této vrstvy a na závěr kontrolní součet nebo informaci o ukončení dat vrstvy
Zatímco první čtyři vrstvy jsou poměrně exaktně definovány, zbylé tři vrstvy nemusí být striktně použity tak, jak jsou definovány podle tohoto modelu.

## Slide 28: Fyzická vrstva
Popisuje elektrické či optické signály používané při komunikaci mezi počítači
Přenos bitů

## Slide 29: Linková vrstva
Zajišťuje v případě sériových linky výměnu dat mezi sousedními počítači nebo výměnu dat v rámci lokální sítě

## Slide 30: Síťová vrstva
Přenos dat mezi vzdálenými počítači (WAN)
Základní jednotkou přenosu je síťový paket, který se balí do datového rámce

## Slide 31: Transportní vrstva
Transportní paket (záhlaví, datová část)
Mezi dvěma počítači může být několik spojení současně

## Slide 32: Relační vrstva
Zabezpečuje výměnu dat mezi aplikacemi
Provádí body opakování, synchronizace transakcí, uzavírání souborů
Př. Relace – sdílení síťového disku

## Slide 33: Prezentační vrstva
Zodpovědná za reprezentaci (např. endianita) a zabezpečení dat (šifrování, integrita)

## Slide 34: Aplikační vrstva
V jakém formátu a jak mají být data přebírána/předávána od aplikačních programů

## Slide 35: Síťové protokoly
Protokol je standard, podle kterého probíhá elektronická komunikace a přenos dat mezi dvěma koncovými body.
Protokol – určuje jak se má co dělat
Příklady protokolů:
IPX/SPX - Novell
TCP/IP
NetBEUI, NetBIOS

## Slide 36: TCP/IP
IP (Internet Protocol) přenáší IP datagramy mezi počítači, TCP (nebo UDP) odpovídá transportní vrstvě.
TCP má oproti OSI 4 vrstvy :
Fyzická
Linková
IP
UDP
Windows: Ipconfig /all
UNIX/Linux: Ifconfig, ip

## Slide 37: Adresace - MAC a IP
MAC - Media Access Control – unikátní číslo síťového zařízení (9 místné) dané výrobcem
IP adresa – celosvětově jedinečná síťového rozhraní v Internetu. Internet je tvořen jednotlivými sítěmi, které jsou propojeny pomocí směrovačů

## Slide 38: IP adresa
32-bitové číslo, vyjadřuje se ve formátu čtyř jednobytových čísel:
xx.xx.xx.xx
Jednoznačná identifikace síťového rozhraní v protokolu IP
Program PING (Packet InterNet Grouper) – testování – odesílá IP datagram a čeká odezvu. Při úspěšném spojení vypíše odezvu (latenci).
TruePing

## Slide 39: Proč IP protokol?
Není proprietární (oproti např. IPX od Novellu)
Není uzavřený
Není monolitický (odpovídá OSI)
Je na něm založen Internet
Jsou na něm založeny klient-server aplikace (např. SAP R/3)

## Slide 40: Maska sítě
MASKA – binární číslo – rozděluje sítě do podsítí
Tam, kde je v binárním vyjádření masky: jednička - síť, nula -uzel.
Číslo sítě + maska (log.součin) = rozsah IP adres k dispozici
Číslo sítě = log.součin IP adresy a masky
Pomocí masky router rozhoduje o směrování IP datagramů.

## Slide 41: Maska
Třída A 255.0.0.0
Třída B 255.255.0.0
Třída C 255.255.255.0
Třída C tedy umožňuje 254 IP adres, třída B umožňuje 254 podsítí…

## Slide 42: Třída IP adres
Adresy se dělí do několika tříd:
Třída A 255.0.0.0 126
Třída B 255.255.0.0 16384
Třída C 255.255.255.0 2 097 152
Adresní prostor 127 je rezervován pro loopback (logická smyčka umožňující posílat pakety sám sobě).
Číslo vpravo udává počet sítí v jednotlivé třídě.

## Slide 43: Privátní adresní prostory
třída rozsah množství adresních prostorů
C 192.168.0.x až 192.168.254.x 254
B 172.16.x.x až 172.31.x.x 16
A 10.x.x.x 1
RFC 1597 (březen 1994) – upravuje privátní adresové prostory

## Slide 44: Localhost
V IPv4 je to adresa 127.0.0.1
Odkaz na vlastní počítač
Hosts:
Windows 2000, XP a Vista - c:\windows\system32\drivers\etc\hosts
Windows 95 a 98 - c:\windows\hosts
Linux - /etc/hosts
Mac OS X - /private/etc/hosts nebo /etc/hosts (/etc je pouze symbolický odkaz na /private/etc/hosts)

## Slide 45: Adresy IPv6
adresa má délku 128 bitů, což znamená, že počet možných adres je 2128 ≈ 3×1038
zapisuje jako osm skupin po čtyřech hexadecimálních číslicích
Příklad:
2001:0718:1c01:0016:0214:22ff:fec9:0ca5
3 typy adres:
Individuální (unicast) která identifikují právě jedno síťové rozhraní.
Skupinové (multicast) označují skupinu síťových rozhraní, jejímž členům se mají data dopravit. Skupinově adresovaný datagram se doručuje všem členům skupiny.
Výběrové (anycast) označují také skupinu síťových rozhraní, data se však doručují jen jejímu nejbližšímu členovi.

## Slide 46: DHCP
DHCP = Dynamic Host Configuration Protocol
je aplikační protokol TCP/IP, přiděluje konfiguraci TCP/IP klientům
    Co je nastavitelné pomocí DHCP?
      Automatické přidělování IP adres
      Nastavuje IP adresu, masku, bránu a DNS
    Kdy může být použití DHCP problém? Př. EtherLink

## Slide 47: Gateway
Brána – Gateway
  Uzel, který spojuje dvě sítě s odlišnými protokoly
  Vykonává funkci routeru (směrovače)
  Dva typy bran:
    Na aplikační vrstvě (např. GSM brána nebo ICQ)
    Na transportní nebo síťové vrstvě – transformace datagramů z jedné sítě do druhé (např. TCP/IP -> IPX/SPX)

## Slide 48: Výchozí brána (Default Gateway)
  Zařízení v síti, na něž se posílají IP pakety s cílovou adresou, která nepatří do lokální sítě
  Určuje nejbližší router, přes který se data dostávají do vnější sítě (Internetu)
  Musí být dosažitelná z lokální sítě
  Musí být nastavena, chceme-li komunikovat s počítači mimo lokální síť

## Slide 49: DNS
Kdy musí být nastavena?
K čemu se používá?
DNS = Domain Name Server
Slovní reprezentace IP adresy
Hierarchický systém nameserverů,na vrcholu jsou kořenové nameservery
Protokol používá porty TCP/53 i UDP/53

## Slide 50: WINS
Windows Internet Naming Service
Starší způsob, do W2000
Nyní preferovány DNS a Active Directory
WINS je name server v síťovém prostředí NetBios (pro Netbios je to totéž co DNS pro doménová jména)
Jako WINS může fungovat Samba (GPL implementace síťového protokolu SMB)

## Slide 51: Jiné síťové protokoly
IPX/SPX (Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange)
NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface)
NetBIOS – protokol relační vrstvy; rozhraní je určeno ke zpřístupnění dat uložených na vzdálených počítačích

## Slide 52: NetBIOS
nepracuje se vůbec s adresami uzlů ze síťové vrstvy, namísto toho využívá logických jmen
Na jednom adaptéru smí být zaregistrováno nejvýše logických 254 jmen
ve větších sítích LAN mohou nastat problémy se zahlcování sítě broadcasty
Proto v RFC 1001 a RFC 1002 definován provoz NetBIOS přes TCP/IP - využití WINS, DNS

## Slide 53: UDP
UDP (User Datagram Protocol)
pracuje na transportní (přenosové) vrstvě (Transport Layer)
nespojový protokol, nemá funkci opravy chyb a řízení toku
Slouží k jednoduchému odeslání dat; rychlejší než TCP (UDP nemá mechanismy pro dorozumívání obou stran, menší hlavička)
Vhodný jen pro některé aplikace (např. SNMP - Simple Network Management Protocol – protokol pro správu sítě)

## Slide 54: Klient - server
Windows:
Mapování disku
Přístupová práva – vidět, číst, psát, spouštět
Typy uživatelů – správce, operátor, uživatel
Autentizace – ověření identity

## Slide 55: Síťové prvky pro propojování sítí
Pasivní
  Kabely, přípojná místa
Aktivní
  Repeater
  Hub
  Převodník (Media Converter)
  Bridge (můstek)
  Switch
  router

## Slide 56: Hub (rozbočovač)
Obrázky převzaty z prezentace www.letohradska.cz
Umožňuje větvení, základ hvězdicové struktury
Chová se jako opakovač.
Data zkopíruje na všechny porty.
Opakovač a hub pracují na fyzické vrstvě OSI.

## Slide 57: Převodník (Media Converter)
zajišťuje konverzi (převod) signálu z jednoho typu média do jiného
převodník na rozdíl od opakovače neprovádí přečasování signálu (=obnovení ostré vzestupné a sestupné hrany signálu)

## Slide 58: Switch (přepínač)
Aktivní prvek
Podle adres odesílatele a příjemce posílá paket pouze na port, kde se nachází cílový počítač
Na linkové vrstvě OSI

## Slide 59: Bridge (můstek)
Převzato z:
http://www.svetsiti.cz/view.asp?rubrika=Tutorialy&temaID=1&clanekID=16

## Slide 60: Bridge
odděluje provoz dvou segmentů sítě na základě učení se fyzických (MAC) adres uzlů na obou portech
Pracuje na linkové vrstvě -> je protokolově nezávislý

## Slide 61: Router (směrovač)
Větvení sítě
Přeposílá datagramy k cíli.
Pracuje na síťové vrstvě - pracuje tedy s logickými adresami a je protokolově závislý, ale relativně nezávislý na použité síťové technologii (pro každou technologii musí mít patřičný adaptér).

## Slide 62: Router
Můstek (přepínač) pracuje s jednou tabulkou a to s tabulkou kde jsou relace mezi MAC adresou a portem zařízení.
Směrovač pracuje se dvěmi tabulkami. V první je relace mezi MAC adresou, logickou adresou a portem (tabulka obsahuje údaje pouze o přímo připojených uzlech). V druhé tabulce je seznam sítí (částí logických adres) s portem kudy je na danou síť nejlepší cesta.

## Slide 63: Wi-fi router

## Slide 64: TCP/IP - některé aplikační protokoly a aplikace
FTP (=File Transfer Protocol)
Telnet (port 23)
SSH (Secure Shell) - port 22
SSH tunel
PuTTy - SSH klient pro Windows
WinSCP – souborový manažer, založený na knihovnách PuTTy

## Slide 65: WinSCP

## Slide 66: Další informační zdroje
http://www.svetsiti.cz
http://conect.zive.cz
http://www.earchiv.cz/
http://www.driverzone.cz/site.htm

## Slide 67: Shrnutí
Co je to počítačová síť- propojení počítačů (peer-to-peer, klient-server)
Topologie sítí (ethernet/token ring/star)
Druhy sítí (dle velikosti: LAN, WAN, PAN, MAN)
Technické prostředky (druhy kabelů, hub, switch, repeater…)
Síťový model OSI (7 vrstev)
Základy TCP/IP, IP adresa, maska, gateway
  Co je to IP adresa?
  Co je to MAC adresa?
  K čemu je maska a gateway? Třídy sítí…