Floydův algoritmus

- Slouží k vyhledání vzdáleností (vzdálenost = délka minimální cesty) v dopravních sítích.

- Algoritmus je založen na porovnání hodnot přímých a nepřímých vzdáleností.

j

d (r,i)

o (i,j)

r               d (r,j)

i

Hrana (i,j) patří do minimální cesty tehdy, pokud nevede minimální cesta jinudy. Zapsáno matematicky:

.

- Floydův algoritmus je tvořen z následujících kroků:

  - 1) Sestavení matice přímých vzdáleností C, přičemž pro prvky  této matice platí:	 pokud ,

pokud  a hrana spojující uzly  existuje,

pokud  a hrana spojující uzly  neexistuje.

- 2) Zavedeme pomocnou proměnnou k a položíme . Tato proměnná představuje index vrcholu, pře který provádíme přepočet.

- 3) Provedeme přepočet jednotlivých prvků  matice C podle pravidla , přičemž nepropočítáváme prvky matice, pro které platí  (hlavní diagonála matice), prvky, pro které platí  (leží v řádku či sloupci s indexem k), a prvky a , pro které  a .

- 4) Pokud  (n je počet vrcholů grafu), potom položíme  a vracíme se zpět ke kroku 3). Je – li , je výpočet ukončen a poslední získaná matice je hledanou maticí vzdáleností.

Př. 1: V zadané dopravní síti nalezněte vzdálenosti pomocí Floydova algoritmu. Ohodnocení hran udává kilometrické vzdálenosti mezi příslušnými vrcholy.

V1                           5                           V2

2

7

V5	6	9

3

5

V3                                                    V4

- 1) Výchozí matice přímých vzdáleností.

|  | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 | 0 | 5 | 7 | ∞ | 2 |
| V2 | 5 | 0 | 9 | 6 | ∞ |
| V3 | 7 | 9 | 0 | 5 | 3 |
| V4 | ∞ | 6 | 5 | 0 | ∞ |
| V5 | 2 | ∞ | 3 | ∞ | 0 |

- 2) Proměnná .

- 3) Přepočet matice pro .

|  | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 | 0 | 5 | 7 | ∞ | 2 |
| V2 | 5 | 0 | 9 | 6 | 7 |
| V3 | 7 | 9 | 0 | 5 | 3 |
| V4 | ∞ | 6 | 5 | 0 | ∞ |
| V5 | 2 | 7 | 3 | ∞ | 0 |

- 4)  proto navýšíme  a zpět na krok 3).

- 3) Přepočet matice pro .

|  | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 | 0 | 5 | 7 | 11 | 2 |
| V2 | 5 | 0 | 9 | 6 | 7 |
| V3 | 7 | 9 | 0 | 5 | 3 |
| V4 | 11 | 6 | 5 | 0 | 13 |
| V5 | 2 | 7 | 3 | 13 | 0 |

- 4)  proto navýšíme  a zpět na krok 3).

- 3) Přepočet matice pro .

|  | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 | 0 | 5 | 7 | 11 | 2 |
| V2 | 5 | 0 | 9 | 6 | 7 |
| V3 | 7 | 9 | 0 | 5 | 3 |
| V4 | 11 | 6 | 5 | 0 | 8 |
| V5 | 2 | 7 | 3 | 8 | 0 |

- 4)  proto navýšíme  a zpět na krok 3).

- 3) Přepočet matice pro .

|  | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 | 0 | 5 | 7 | 11 | 2 |
| V2 | 5 | 0 | 9 | 6 | 7 |
| V3 | 7 | 9 | 0 | 5 | 3 |
| V4 | 11 | 6 | 5 | 0 | 8 |
| V5 | 2 | 7 | 3 | 8 | 0 |

- 4)  proto navýšíme  a zpět na krok 3).

- 3) Přepočet matice pro .

|  | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 | 0 | 5 | 5 | 10 | 2 |
| V2 | 5 | 0 | 9 | 6 | 7 |
| V3 | 5 | 9 | 0 | 5 | 3 |
| V4 | 10 | 6 | 5 | 0 | 8 |
| V5 | 2 | 7 | 3 | 8 | 0 |

- 4)  - výpočet je ukončen.

Př. 2: V zadané dopravní síti nalezněte vzdálenosti mezi jednotlivými vrcholy pomocí Floydova algoritmu.

|  | V1 | V2 | V3 | V4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 | 0 | ∞ | ∞ | ∞ |
| V2 | 3 | 0 | ∞ | 7 |
| V3 | 3 | 2 | 0 | ∞ |
| V4 | ∞ | ∞ | 4 | 0 |

| k = 1 | V1 | V2 | V3 | V4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 | 0 | ∞ | ∞ | ∞ |
| V2 | 3 | 0 | ∞ | 7 |
| V3 | 3 | 2 | 0 | ∞ |
| V4 | ∞ | ∞ | 4 | 0 |

| k = 2 | V1 | V2 | V3 | V4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 | 0 | ∞ | ∞ | ∞ |
| V2 | 3 | 0 | ∞ | 7 |
| V3 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| V4 | ∞ | ∞ | 4 | 0 |

| k = 3 | V1 | V2 | V3 | V4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 | 0 | ∞ | ∞ | ∞ |
| V2 | 3 | 0 | ∞ | 7 |
| V3 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| V4 | 7 | 6 | 4 | 0 |
| k = 4 | V1 | V2 | V3 | V4 |
| V1 | 0 | ∞ | ∞ | ∞ |
| V2 | 3 | 0 | 11 | 7 |
| V3 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| V4 | 7 | 6 | 4 | 0 |