Hakimiho algoritmus

Hakimiho algoritmus se vztahuje k problematice umisťování havarijních středisek. Vrcholy v dané dopravní síti reprezentují místa vzniku negativních událostí. Úkolem je umístit v této síti obslužné středisko, které bude následky těchto negativní událostí likvidovat.

Excentricita vrcholu u (maximální obslužná vzdálenost, resp. vzdálenost k nejvzdálenějšímu vrcholu od vrcholu u):

,

kde excentricitu vrcholu u získáme odečtením maximální hodnoty v matici vzdáleností na daném řádku pro daný vrchol u.

Vážená excentricita vrcholu u (maximální obslužná náročnost):

,

kde  je váha vrcholu (průměrný počet obsluh za nějaké stanovené období).

Vážená excentricita obecného místa y v síti:

u                                Cij=d(vi,vj)=e(vi,y)+e(y,vj)

d(vi,u)                 d(vj,u)

y

vi                                                                               vj

e(vi,y)           e(y,vj)

Absolutně vzdálenostně optimálně umístěné depo (absolutní depo) – depo považujeme za absolutní tehdy, leží-li v místě sítě, pro jehož váženou excentricitu platí:

.

Pro nalezení absolutního depa slouží Hakimiho algoritmus. Algoritmus vyhledává na každé hraně grafu, na které je možno uvažovat o umístění depa, místo (resp. místa) s minimální váženou excentricitou a z těchto nalezených míst vybereme to místo, pro které bude vážená excentricita minimální, v tomto místě umístíme depo.

vb

e

yk

vi                                                           va

Na základě obrázku (viz výše) můžeme psát:

.

Pokud položíme , můžeme potom psát:

.

Hakimiho algoritmus potom zavádí  a , což jsou funkční zápisy obslužných náročností.  je zápisem obslužné náročnosti při obsluze přes vrchol ,  je zápisem obslužné náročnosti při obsluze přes vrchol . Vzorce pro  a  jsou následující:

.

Př. 1:	Je dána dopravní síť a matice vzdáleností D. Nalezněte v této síti absolutní depo.

v4        6                 v1        8                v3

4               2                                     2

6                              v2

v5

Pro všechny vrcholy v síti dále platí, že jejich váhy jsou rovny jedné, tedy .

Řešení:

Jelikož hledáme absolutní depo (může ležet kdekoliv na síti, tedy ve vrcholu nebo někde na hraně), použijeme k vyhledání tohoto depa Hakimiho algoritmus. Na každé hraně tedy nalezneme místo (resp. místa) s minimální váženou excentricitou a ze všech takto nalezených míst potom vybereme místo s nejnižší váženou excentricitou. Hakimiho algoritmus zavádí funkční zápis obslužných náročností ve tvaru:

.

1)	vyšetříme hranu

Místa vzniku negativních událostí jsou ve vrcholech, provádíme tedy obsluhu vrcholů. Uvažujme tedy, že provádíme obsluhu vrcholu v1

Nyní uvažujme obsluhu vrcholu v2

Nyní uvažujme obsluhu vrcholu v3

Nyní uvažujme obsluhu vrcholu v4

Nyní uvažujme obsluhu vrcholu v5

Vyšetřili jsme všechny místa vzniku negativních událostí při umístění depa na hraně , získali jsme 5 dvojic funkčních předpisů obslužných náročností. Průběh těchto funkčních předpisů si zakreslíme.

|  | 8 | 2 | 0 | 12 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16 | 10 | 8 | 20 | 16 |
|  | 8 | 16 | 16 | 14 | 10 |
|  | 0 | 8 | 8 | 6 | 2 |

Pro každou dvojici  a  nalezneme minimální dolní ohraničení (tedy tu část, která leží níže na svislé ose; na obrázku zaznačeno modrou vlnitou čárou). V dalším kroku ze všech těchto minimálních ohraničení nalezneme maximální horní ohraničení (část, která leží na svislé ose nejvýše, na obrázku zvýrazněno tlustší černou čarou), které odpovídá průběhu vážené excentricity. Na této křivce poté nalezneme body , což jsou body, které leží na této křivce nejníže. V tomto případě máme body dva, viz obrázek.

2)	vyšetříme hranu

|  | 8 | 2 | 0 | 12 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 4 | 2 | 14 | 10 |
|  | 10 | 2 | 4 | 12 | 8 |
|  | 8 | 0 | 2 | 10 | 6 |

3)	vyšetříme hranu

|  | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 12 | 14 | 10 | 6 |
|  | 14 | 6 | 8 | 16 | 12 |
|  | 8 | 0 | 2 | 10 | 6 |

4)	vyšetříme hranu

|  | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 8 | 10 | 6 | 2 |
|  | 2 | 10 | 10 | 8 | 4 |
|  | 0 | 8 | 8 | 6 | 2 |

5)	vyšetříme hranu

|  | 6 | 10 | 12 | 0 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 | 16 | 18 | 6 | 10 |
|  | 6 | 14 | 14 | 12 | 8 |
|  | 0 | 8 | 8 | 6 | 2 |

6)	vyšetříme hranu

|  | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 10 | 12 | 8 | 4 |
|  | 10 | 14 | 16 | 4 | 8 |
|  | 6 | 10 | 12 | 0 | 4 |

Pro každou hranu jsme získali jedno nebo více , z těchto nyní musíme vybrat to, ve kterém je hodnota vážené excentricity nejnižší. Toto porovnáme v tabulce.

|  | leží na hraně |  | poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8 | leží ve vzdálenosti 2 od |
|  |  | 8 | leží ve |
|  |  | 10 | leží ve |
|  |  | 6 | leží ve vzdálenosti 2 od |
|  |  | 8 | leží ve |
|  |  | 8 | leží ve |
|  |  | 8 | leží ve |
|  |  | 8 | leží ve |

Z tabulky vidíme, že absolutní depo můžeme umístit pouze do jednoho bodu a to do bodu , v tomto bodě bude tedy ležet hledané absolutní depo.

Poznámka: Pokud by se v síti vyskytla orientovaná hrana, potom lze provádět obsluhu pouze přes jeden vrchol hrany (ve směru orientace), tudíž bude jenom , resp. . V případě uvedeném na obrázku lze obsluhovat z depa umístěného v místě y pouze přes vrchol v3, proto je možno uvažovat pouze funkční předpis obslužné náročnosti .

v1                y                 v3