1.1.Zadání problému

Změřte plochu povrchu vzorku plechu neznámé tloušťky a nepravidelného tvaru při znalosti tabulkových hodnot hustoty jeho materiálu s výslednou relativní nejistotou menší než 1%.

1.2.Úvod do problematiky

V případě měření povrchu S částečně deformovaného hliníkového plechu neznámé tloušťky se jedná o nepřímé měření. Velikost měřené veličiny je odvozená geometrickými vztahy od přímého délkového měření tloušťky h , kterou považujeme za výšku velmi nízkého hranolu objemu V s podstavou obecného tvaru o ploše S

(1)

Jednotkou plochy S je m2.

1.3.Teoretický rozbor problému

Z celkové hmotnosti m tělesa, přímo změřené vážením a znalosti tabulkové hodnoty jeho hustoty ρAl vyplývá pro vyjádření obsahu výsledný vztah

(2)

1.4.Poznámky k výpočtu nejistot

Zatímco u zadané tabulkové hodnoty hustoty ρAl a hmotnosti známe rovněž její nejistotu typu B , pro měření délky h je potřeba stanovit kombinovanou nejistotu s ohledem na použité měřící prostředky a počet provedených měření.

Zvolená metoda měření je postavena na znalosti tabulkové hustoty ρAl, na jednorázovém měření hmotnosti m vzorku na digitální laboratorní váze s definovanou nejistotou uBm a na opakování délkových měření tloušťky h klasickým mikrometrem. Zatímco údaje o hustotě ρAl a hmotnosti m mají jednorázový charakter, daný jediným číselným údajem zatíženým pouze systematickou nejistotou typu B (u tabulkových hodnot je tato kategorizace smluvní, neboť většinou neznáme detailní historii příslušného měření), je třeba nejistotu měření tloušťky h stanovit jako nejistotu kombinovanou

(3)

Příslušná systematická nejistota typu B je jednoznačně určena výběrem klasického mikrometru s rozlišením odečtu hodnoty na stupnici Δzmax:

(4)

Pro stanovení nejlepšího možného odhadu plochy S podle vzorce (2) je třeba dosadit za tloušťku h její výběrový průměr pro n = 8 nezávislých měření:

(5)

Nejistota typu A uAh příslušného měření je v dané situaci dána násobkem směrodatné odchylky sh a korekčního koeficientu ks pro nízkou statistickou hodnotu osmi měření.

(6)

Obsah S je definován funkcí tří proměnných S = S(m,h,ρAl), proto je výsledná nejistota aproximována Gaussovým zákonem šíření nejistot:

(7)

Nejistotu rozšíříme (pro pravděpodobnost 95% přítomnosti pravé hodnoty v intervalu vymezeném nejistotou)

US = 2uS						(8)

a spočítáme relativní rozšířenou nejistotu (zaokrouhlit na dvě platné cifry)

(9)

Protože u hmotnosti a hustoty máme k dispozici pouze nejistotu typu B, platí:

um = uBm a u( = uB(					(10)

Výsledek měření obsahu plochy zapíšeme ve tvaru

,					(11)

kde Svyp je hodnota obsahu získaná ze vztahu (5) zaokrouhlená podle rozšířené nejistoty nepřímého měření a US zaokrouhlená hodnota podle pravidel o zaokrouhlování nejistot.

1.5 Výsledky měření a matematické zpracování výsledků měření

Pomocí tabulek jsme stanovili hustotu hliníku

Jednorázovým vážením vzorku na elektronické digitální váze s citlivostí ± 0,1g jsme získali velikost hmotnosti, zatíženou systematickou nejistotou váhy (nejistota typu B)

Na nezdeformovaných okrajích vzorku jsme provedli na osmi různých místech měření tloušťky plechu mikrometrem. Pro výpočet její statistické nejistoty uAh pomocí směrodatné odchylky sh pro n = 8 měření použijeme příslušnou hodnotu korekčního koeficientu pro osm měření k8 = 1,2. Naměřená data včetně příslušné střední hodnoty h a směrodatné odchylky sh obsahuje tab.1.

Tabulka 1

| i | hi(103[m] |
| --- | --- |
| 1 | 0,985 |
| 2 | 0,965 |
| 3 | 1,005 |
| 4 | 1,000 |
| 5 | 1,000 |
| 6 | 0,990 |
| 7 | 1,010 |
| 8 | 0,980 |

Statistická nejistota tloušťky uAh, korigovaná korekcí k8 na nízký počet měření (podle vztahu (6)), nabývá na základě výsledků tab.1 hodnoty uAh = 0,006306883994041 mm, nejistota typu B podle vztahu (4) . Příslušná kombinovaná nejistota (viz (3)) je po zaokrouhlení na dvě platné cifry uh = 0,107641916415062 ( 0,12 mm. Hodnoty parciálních derivací pro dosažené výsledky měření veličin m, (Al a h jsou:

Dosazením nejistot a hodnot parciálních derivací do Gaussova zákona šíření nejistot ve tvaru (7) získáme nejistotu měření S: uS = 8,361335045628812(10-5 m2

Rozšířená nejistota měření S  je US = 1,672267009125762(10-4 m2 ( 1,7(10-4 m2 =

= 0,00017 m2.

Podle (5) je S = 0,005717380837747 m2. Tuto hodnotu zaokrouhlíme podle rozšířené nejistoty US a výsledek měření zapíšeme ve standardním tvaru:

S = (0,00572 ( 0,00017) m2 = (5,72 ( 0,17)(10-3 m2

Relativní rozšířená nejistota činí 0,030 % (viz (9)).