Soubor výsledků a zhodnocení experimentu

Měřena byla hustota kovu, z něhož byl vyroben váleček. Měření bylo nepřímé a k výpočtu hustoty byla provedena přímá měření hmotnosti válečku, jeho výšky a průměru s těmito výsledky: hmotnost m = (0,022930 ( 0,000033) kg, urm = 0,2 %;

výška  h = (64,783 ( 0,027)(10-3 m, urh = 0,05 %;

průměr d = (12,336 ( 0,023)(10-3 m, urh = 0,2 %.

Přesnost přímých měření je na vysoké úrovni, neboť relativní nejistota nepřekračuje 1 %. K tomu přispěl výběr měřidel – digitální váhy s rozlišením 0,01 g a posuvka s rozlišením 0,02 mm. Nejistota typu B byla u posuvky a váhy získána odhadem podle vztahu . U obou rozměrů válce byla také počítána nejistota typu A. Měřením stanovená hustota je       ( = (2961 ( 24) kg(m-3, odtud vychází relativní nejistota Ur( = 0,8 %. Hustota válečku je o 10 % větší než tabulková hodnota pro hliník 2699 kg(m-3 (Brož, Roskovec & Valouch, 1980). Odchylka od tabulkové hodnoty je způsobena chybou měření a patrně obsahem příměsí.