## Slide 1: Systémová integrace RFID & Internet of Things
Ing. Roman Danel, Ph.D.
roman.danel@vsb.cz
Institut ekonomiky a systémů řízení
Hornicko–geologická fakulta

## Slide 2: Internet of Things

## Slide 3: Internet of Things – Internet věcí
Jedinečná identifikace objektů a jejich reprezentace s využitím Internetu
Internet je v roli databáze
M2M komunikace
Výchozí technologie – RFID identifikace
1999 Kevin Ashton
ONS – Object Name Service (obdoba DNS)
Notes: M2M – Machine to machine

## Slide 4: IoT
Notes: A local view of objects in Internet of Things - Les Instituts CARNOT: Smart Networked Objects & Internet of Things. White paper

## Slide 5: Web of things

## Slide 6: Web of things
Používá HTTP jako aplikační protokol a nikoliv jako protokol transportní.
Zpřístupňuje synchronní funkce chytrých objektů přes rozhraní REST a respektuje zdrojově orientovanou architekturu.
Zpřístupňuje také asynchronní funkce a to s pomocí webového standardu Atom.

## Slide 7: Internet of Things
Jednoznačná identifikace objektů - RFID-tagy Electronic Product Code (EPC) – 96 bit numer
EPC je nástupcem EAN (barcode)

## Slide 8: RTLS
RTLS – Real Time Locating Systém)
Metody RTLS:
  ToA – Time of Arriaval – je metoda založená na závislosti vzdálenosti na času potřebném k překonání vzdálenosti mezi přijímačem a vysílačem. Je zde hlavní požadavek na synchronizaci mezi přístupovým bodem a tagem.
  TDoA – Time Diference of Arrival – vylepšený ToA, nevychází se z hodnot času ale z rozdílů časů mezi sousedními přijímači.
  RSSI - Received Signal Strength Indication – u tohoto postupu se měří síla přijatého rádiového signálu. Metoda využívá závislost síly signálu na vzdálenosti od vysílače, proto je vhodná pro použití uvnitř budov.

## Slide 9: NFC
Near Field Communication
NDEF (NFC Data Exchange Format) – standard pro výměnu informací
  P2P
  Card Emulation
  NFC Read/Write

## Slide 10: RFID Tag and Reader

## Slide 11: RFID tag
Pasivní – čtečka vysílá signál, tag odpovídá, dosah max. 10 m
Aktivní – tag má vlastní napájení a vysílá signál, dosah stovky metrů

## Slide 12: Tagy
PASIVNÍ TAG | AKTIVNÍ TAG
Nemá vlastní zdroj energie. | Má interní zdroj energie.
Nižší pořizovací cena. | Vyšší pořizovací cena.
Menší hmotnos.t | Větší hmotnost.
Menší dosah (do 3,5 m a méně). | Dosah i nad 100 m.
Vyžaduje účinnější čtečky. | Efektivní i s méně výkonnou čtečkou.
Nižší přenosová rychlost dat. | Vyšší přenosová rychlost dat.
Mnohonásobné přečtení pár stovek tagů do vzdálenosti tří metrů od čtečky. | Mnohonásobné přečtení přibližně 1000 tagů.

## Slide 13: Tagy

## Slide 14
Zdroj: seminář 3. 11. 2010 RFID Future Morava

## Slide 15: Čtečka RFID
Stacionární
Přenosná
  USB, BlueTooth, WiFi
Čtečka může informace z tagů číst, ale také je tam zapisovat!

## Slide 16: RFID čtečka a RFID tiskárna

## Slide 17: RFID middleware
Middleware – software pro filtrování a analýzu údajů načítaných z tagů
Čtečka generuje kontinuální datový tok – middleware filtruje změny a významné události

## Slide 18: Aplikace RFID
PSA – Personal Shopping Assitant

## Slide 19: RFID
Cena RFID tags – cca 2.50 Kč (EAN – cca 0,1 Kč)
Výhody:
Čtečka může vyčítat data z mnoha tagů současně
Tagy lze recyklovat
Bezpečnost informací

## Slide 20: Architektura GS1
Zdroj: Tomáš Martoch: Standardy GS1 EPCglobal pro oblast RFID a Internet of Things

## Slide 21: EPCglobal standardizace
Zdroj: Tomáš Martoch: Standardy GS1 EPCglobal pro oblast RFID a Internet of Things

## Slide 22: Uplatnění
Maloobchod – identifikace sortimentu, synchronizace dat, elektronická komunikace (potravinářský, textilní, elektro, hobby,…)
Logistika – identifikace jednotek, hierarchie balení, standardizace logistických procesů
Zdravotnictví – identifikace léčiv, pacientů, služeb, zařízení
Doprava – identifikace obchodních partnerů, dopravních a přepravních prostředků
Letecký průmysl a obrana – identifikace zařízení, materiálu a obch. partnerů
Státní správa - identifikace dokumentů, subjektů, elektronická fakturace

## Slide 23
Zdroj: Gaben s.r.o.

## Slide 24: NFC
Near Field Communication
je modulární technologie radiové bezdrátové komunikace mezi elektronickými zařízeními na velmi krátkou vzdálenost (do 4 cm) s přiblížením přístrojů.
Např. bezkontaktní platební karty
Oproti RFID NFC podporuje šifrování

## Slide 25: Shrnutí
IoT – koncept propojení věcí, zařízení, lidí, technologií přes WAN síť (Internet)
Identifikace objektů v IoT – RFID
RFID – Radio Frequency Identification, náhrada EAN
RFID tag – pasivní, aktivní
NFC – Near Field Communication

## Slide 26: Shrnjutí: trendy 2012-2014
Analýza a uchovávání nestrukturovaných dat, zejména textových dokumentů
Analýzy a reporting v operační paměti místo na disku (In-memory analýzy)
Exponenciální nárůst objemu dat a módní vlna „Big Data“
Migrace na open source, zejména v oborech postižených krizí či nedostatkem financí.
Cloud computing